Многоканальный светодиодный контроллер модель 24DD3-65+

Руководство пользователя

Москва, 2008 г

Общие сведения

Многоканальный светодиодный контроллер модель 24DD3-65+ (далее контроллер) предназначен для создания светодинамических эффектов в автономном режиме или при работе по протоколу DMX512. Контроллер имеет 24 независимых канала и встроенный блок питания мощностью 65 Вт. Интерфейс DMX512 оптоизолирован и соответствует стандарту EIA485, а также содержит отключаемый терминатор, сопротивлением 110 Ом. Для управления режимами работы используется 12 позиционный ДИП-переключатель. В качестве нагрузки контроллера должны использоваться только светодиодные лампы и линейки с напряжением питания 12В и общим плюсом. Допустимая нагрузка на один канал - 2А, общая - 5А. Никогда не превышайте допустимую нагрузку и не создавайте короткого замыкания на выходах контроллера!

Рис.1. Лицевая сторона контроллера

1 – кнопка включения питания

2 – индикаторные светодиоды

Светодиоды служат для индикации состояния работы контроллера. После включения питания, в течение нескольких секунд контроллер производит самотестирование и тестирование подключенной нагрузки. В это время светятся индикаторы  “Сеть” и “Контроль”, по завершении инициализации индикатор “Контроль” гаснет и контроллер переходит в выбранный режим работы.

Таблица 1. Индикация.

| “Контроль” красный | “Сигнал DMX” желтый | “Сеть” зеленй | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | светится | Контроллер работает нормально |
|  | светится |  | Обнаружен сигнал DMX512 |
| мигает | светится | светится | Ошибки сигнала DMX512 – неправильно подключен или неисправен источник сигнала. |
| светится |  | не светится | Контроллер отключен цепями защиты – короткое замыкание в нагрузке, перегрев, понижение напряжения питания. |
| светится |  | светится | Контроллер инициализируется после включения питания, тестируются нагрузка. |

Рис.2. Обратная сторона контроллера

1 – Разъем питания

2 – ДИП-переключатель

3 – Вход и выход сигнала DMX512

4 – Разъемы подключения нагрузок

Для подключения сигналов DMX512 используются разъемы типа RJ-45, причем их разводка позволяет использовать провода типа “прямой патч-корд” для локальных сетей.

Для подключения нагрузки используются разъемы типа 6P6C, причем каждый разъем позволяет подключить три одноцветных канала или один полноцветный RGB канал. Цоколевка разъемов показана в приложении 1.

ДИП переключатели служат для управления режимами работы контроллера и настройки его параметров. При положении рычажка переключателя вверх – он выключен (0), при положении вниз – включен (1).

Режимы работы контроллера

Выбор режимов работы осуществляется переключателями 10-12. Функции переключателей описаны в таблице 2.

Таблица 2. Режимы работы.

| Переключатель | Положение | Режим работы |
| --- | --- | --- |
| 10 | 0 | Режим полной яркости |
|  | 1 | Режим половинной яркости |
| 11 | 0 | Автономный режим работы |
|  | 1 | Режим DMX512 диммера |
| 12 | 0 | Терминатор DMX512 отключен |
|  | 1 | Терминатор DMX512 подключен |

Функция переключателей 1-9 зависит от выбранного режима работы (переключатель 11)

Режим DMX512 диммера

В этом режиме контроллер управляет нагрузками по сигналу DMX512. Через одну секунду после пропадания сигнала все нагрузки отключаются. Для выбора базового адреса служат переключатели 1-9. Базовый адрес рассчитывается как сумма весовых коэффициентов всех включенных переключателей + 1. Весовые коэффициенты указаны в таблице 4.

Таблица 3. Весовые коэффициенты

| Переключатель | Весовой коэффициент | Переключатель | Весовой коэффициент |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 6 | 32 |
| 2 | 2 | 7 | 64 |
| 3 | 4 | 8 | 128 |
| 4 | 8 | 9 | 256 |
| 5 | 16 |  |  |

Так например, если включены переключатели 2,3,7 базовый адрес равен 2+4+64+1=71.

Автономный режим работы контроллера

Автономный режим предназначен для использования с полноцветными RGB светодиодными источниками.

Таблица 4. Автономный режим.

| Переключатели | Функция |
| --- | --- |
| 1,2,3 | Выбор программы |
| 4,5 | Выбор варианта программы |
| 6,7,8 | Выбор скорости работы программы |
| 9 | Использовать сигнал DMX512 |

Переключатели 1,2,3 служат для выбора номера программы.

Таблица 5. Программы.

| Преключатели | Номер программы | Название программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Фиксированные цвета |
| 1 | 0 | 0 | 2 | Плавный перебор основных цветов |
| 0 | 1 | 0 | 3 | Плавный перебор основных цветов |
| 1 | 1 | 0 | 4 | Плавный перебор любых цветов |
| 0 | 0 | 1 | 5 | Переключение цветов |
| 1 | 0 | 1 | 6 | Переключение цветов через черный |
| 0 | 1 | 1 | 7 | Заказная 1 |
| 1 | 1 | 1 | 8 | Заказная 2 |

Переключатели 4,5 служат для задания варианта программы.

Таблица 6. Варианты.

| Переключатели | Номер варианта |
| --- | --- |
| 4 | 5 |  |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 2 |
| 0 | 1 | 3 |
| 1 | 1 | 4 |

Переключатели 6,7,8 служат для выбора скорости работы программы.

Таблица 7. Скорость работы.

| Переключатели | Скорость |
| --- | --- |
| 6 | 7 | 8 |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 1 | 5 |
| 1 | 0 | 1 | 6 |
| 0 | 1 | 1 | 7 |
| 1 | 1 | 1 | 8 |

Переключатель 9 позволяет задать автоматический режим работы: при наличии сигнала DMX512 контроллер работает как DMX512 диммер с базовым адресом 1, при отсутствии – в автономном режиме по программе, заданной переключателями 1-8.

Программа 1 - Фиксированные цвета

Все  полноцветные каналы имеют одинаковый и неизменный цвет, который задается переключателями 6,7,8.

Программа 2 – Плавный перебор основных цветов

В этом режиме осуществляется перебор основных цветов с плавным перетеканием. Возможные варианты программы:

1 - все каналы имеют одинаковый цвет

2 - каждый следующий канал сдвинут на 1/3 периода

3 - каждый следующий канал сдвинут на 1/4 периода

4 - каждый следующий канал сдвинут на 1/8 периода

Программа 3 - Плавный перебор основных цветов

Аналогична программе 2, но уменьшен сдвиг между каналами, что позволяет создать эффект “цветовых волн”

1 - сдвиг 1/12

2 - сдвиг 1/16

3 - сдвиг 1/24

4 - сдвиг 1/32

Программа 4 - Плавный перебор любых цветов

В этом режиме перебираются не только основные, но и любые цвета в случайном порядке с плавным перетеканием одного в другой. Варианты программы позволяют выводить одинаковые или разные цвета на разные полноцветные каналы.

1 - все каналы имеют один цвет

2 - 4 канала имеют один цвет, 4 - другой

3 - каждые 2 канала имеют одинаковый цвет

4 - все каналы имеют независимый цвет

Программа 5 - Переключение цветов

Резкое переключение случайных цветов.

Варианты:

1 - все каналы имеют один цвет

2 - каждые 4 канала имеют одинаковый цвет

3 - каждые 2 канала имеют одинаковый цвет

4 - все каналы имеют независимый цвет

Программа 6 - Переключение цветов через черный

Программа аналогична программе 5, но перед переключением на новый цвет канал выключается. Варианты аналогичны программе 5.

Программы 7 и 8 программируются под заказ.

## Цоколевка разъемов

| Разъем RJ-45 интерфейса DMX512 Земля Земля Земля D + D – Земля Земля Земля | Разъем 6P6C подключения нагрузок Первый канал Общий Второй канал Общий Третий канал Общий |
| --- | --- |

Технические характеристики

| Напряжение питания | 90 - 264В 47-440Гц |
| --- | --- |
| Ток потребления | 1А |
| Количество независимых каналов | 24 |
| Выходное напряжения | 12В |
| Тип регулировки яркости | ШИМ |
| Частота модуляции, не менее | 500Гц |
| Максимальный ток нагрузки 1 канала | 2А |
| Общий максимальный ток нагрузки | 5А |
| Максимальная длина светодиодной линейки типа RT5000RGB | 12м |